Проекты скважин и шурфов

Полный пакет документации по проектам скважин и шурфов включает:

- План размещения скважин и шурфов (подробнее см. ниже)

- Ведомость объёмов работ (прикрепляется в раздел «Иные документы» интерактивной формы заявки, возможно в свободной форме).

Общие рекомендации к подготовке файлов

- Файлы следует прикреплять в соответствующие одноимённые разделы интерактивной формы заявки.

- Все файлы проекта должны иметь ориентацию ИТП относительно рамки листа проекта север-юг.

- При формировании PDF файлов «подложка» должна соответствовать размерам рамок чертежей.

- Все файлы проекта должны иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм.

- PDF файлы формировать непосредственно из программы для черчения (AutoCAD или другой программы), а не путем сканирования бумажного носителя.

Рекомендации к подготовке проекта скважин и шурфов

Проекты скважин и шурфов выполняются на инженерно-топографическом плане (ИТП) масштаба 1:500, 1:200, срок действия которых – не более 3 лет (п.1.4 Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы №284-ПП от 19 мая 2015 г.).

Проекты выполняются строго в границах ИТП с обязательным выводом границ заказов на план.

При формировании проектных материалов должно быть обеспечено соблюдение масштаба ИТП, указанного в штампе заказа и отображение, в том числе:

- штампа организации, выполнявшей инженерно-геодезические изыскания;

- геодезической сетки (для М 1:500, 1:200 -10х10 см. между крестами);

- штампа Москомархитектуры, подтверждающего приемку материалов инженерных изысканий.

ИТП должен быть в черно-белом цвете. Проектируемые объекты должны быть отображены на ИТП в цвете и соответствовать объёмам, указанным в заявке.

На всех листах планов должны быть указаны линии сводки со смежными листами и номера стыкуемых листов

(листы планов должны стыковаться по крестам координатной сетки и линиям сводки).

Все листы планов должны быть оформлены штампами проектной организации установленного образца (в соответствие ГОСТ Р21.1101-2013).

На плане в соответствии с условными обозначениями должны быть нанесены:

- проектируемые скважины и точки статического зондирования с указанием глубины;

- проектируемые шурфы с указанием размеров в плане и глубины.

На листах планов должны быть даны условные обозначения скважин, шурфов, точек зондирования.