ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы

| Наименование и вид объекта | Жилой дом с подземной автостоянкой |
| --- | --- |
| Местоположение (адрес) объекта: | г.Москва, ул. Лесная, вл. 5 |
| Границы участка работ | Ситуационный план с границами участка работ приведен в приложении к настоящему заданию. |
| Характеристика объектов строительства по СП 126.13330.2012, таблица 1. | Предприятия и группы зданий (сооружений) на участках площадью менее 1 кв.км. Отдельно стоящие здания (сооружения) с площадью застройки от 10 до 100 тыс. кв.м.. |
| Требования к составу работ | Требуется создать геодезическую разбивочную основу для строительства (ГРО) в соответствии с требованиями СП 126.13330.2012. Ориентировочное количество пунктов ГРО 3 (три). |
| Системы отсчета координат и высот | Местная система координат МСК Москвы Московская система высот. |
| Требования к точности | Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям СП 126.13330.2012, таблица 1. |
| Требования к методам производства работ | Должны быть обоснованы в программе работ. |
| Требования к материалам и результатам работ | Результаты работ должны быть представлены в техническом отчете, составленном в соответствии с требованиями СП47.13330 с включением в него следующих материалов и данных: Абрисы привязки заложенных геодезических пунктов. Состав и технология полевых и камеральных работ, используемые методы, средства измерений, программное обеспечение, характеристики точности выполненных работ. Схемы геодезических сетей, результаты математической обработки. Исполнительная схема ГРО, оформленная в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51872 – 2002. Данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ; Каталоги координат и высот пунктов геодезических сетей. |
| Состав отчетных материалов, передаваемых заказчику | Технический отчёт с приложениями на бумажном носителе, 2 (два) экземпляра; Электронная копия технического отчета в формате PDF единым файлом на оптическом диске, 1 экз. |
| Заказчик | АО «Север» |
| Исполнитель | ГБУ "Мосгоргеотрест", отдел №8. |
| Ответственный представитель заказчика | Геодезист Иванов Иван Иванович, контактный телефон, адрес электронной почты. |
| Приложения | Ситуационный план. |

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| /_____________________/_____________/ | /_____________________/Фамилия И.О./ |
| М.П. | М.П. |
| «_______»________________ 20____г. | «_______»_________________ 20____г. |